Matevalseskader

Før 1. november bedømtes hver stokk individuelt for valseskade – regelen var at stokk med dypere valseskade enn 2,5 mm (i perioder 4 mm) klassedes som skadd og fikk et trekk på 1 cm på diameteren. Dette valseskadetrekk syntes ikke i statistikken da den ikke registreres separat uten bare som  stokkvise diametertrekk. I figuren nedefor inngår stokkvise valseskader i de blå staplene før november men ikke i de blå staplene fra og med november.

Styret fattede 24. april 2009 vedtaket: ”For matevalseskader innføres en ny ordning for oppgjørsmåling. Et parti defineres som skadet dersom minst 2 av 3 stokker som testes i hvert parti viser skader når det benyttes en målepinne med lengde 5,5 millimeter. For skadet parti foretas et diameteravdrag på 1,0 centimeter for hver stokk i partiet. Ordningen settes i verk seinest 1. september 2009. Styret vil evaluere ordningen når en har vunnet erfaring med praktiseringen.”

Det kom signaler fra skogsnæringen og entreprenørene at de hadde behov av lengre tid å gjøre anpasninger og styret besluttede derfor på styremøte dem 13. august å utsette innføringen av ny ordning til 1. november.

NVM gjennomførte informasjonsaktiviteter mot entreprenørsiden under høsten 2009. Parallelt trente vi de egne målerne i metoden. NVM har fortløpende stor fokus på det interne arbeidet for at målingen skal være mest mulig lik mellom måleplassene.

Norsk Virkesmåling iverksatte styrets vedtak 1. november. I figuren vises stokkvise diameteravdrag og partivise valseskadeavdrag separat fra 1. november. Der kan vi se at i vinter, med kjøle og frosset virke, minskede valseskadene men har i april og varmen begynt å komme igjen. Vi opplevde stort interesse om saken i høstas, ikke så mye fokus under vinteren men forventer at fokus fra interessentene øker nå da skadene begynner å komme.

Generelt sett er det mer valseskader vesterut. Se tabell nedenfor. Tabellen gir en grov bilde, på noen plasser finnes det sagbruk med unnataksregler – hvilket minsker andelen valseskader der.

I sammenhanget refereres det ibland til svenskenes regler. For mer info om dem refereres til::

- Mätningsinstruktion för sågtimmer av tall och gran,VMR 1-07. Gå til følgende adresse på internet http://www.virkesmatning.se/default.asp?id=1690.

- VMFQberas Mätnings- och Skogsdata Info Maj 2009 gir råd om handtering av avverkningsskader hva gjelder verdireduksjon. http://vmfqbera.se/default.asp?id=5616.

De norske bestemmelsene kan leses på NVMs webside, gå til link http://www.m3n.no/Dokumenter/19%20TAS%20I%20BRUK%201.%20NOV%202009%20Valseskader%20i%20sagtømmer%20£%20090901.doc.

Både det norske og det svenske systemet går ut på at måle valseskader på et lite stikkprov per parti. På den norske systemet måles tre stokker per parti, på de tre stokkene er instruksen:”På partiets 3 valgte stokker plukkes ut ett tilgjengelig valseskademerke mellom 10,0 og 100,0 cm fra toppenden. Velg de valseskademerkene som måler synes virke dypest og som er mest mulig lett tilgjengelige. På valseskademerkene som måles må omkringliggende bark og bast være borte eller fjern dette ved hjelp av øks eller annen egnet redskap. Målepinnen stikkes i valseskaden der hvor trykkmerket er dypest. Det skal bare måles i ett merke pr stokk.”

Innføringen av den nye matevalseskadeordningen er et fokusområde for NVM og vi har lagt mye resurser på det. Som tidligere nevnt er organisasjonens fokus å måle likt mellom måleplassene. Internt gis det fortløpende status på matevalsefronten og trykkes på vekten at måle matevalseskadene etter reglene (f eks ikke forlore fokus vintertid da matevalseskadene minker i antall). Regionlederne har matevalseskader som et kontinuerlig fokus i kvalitetsoppfølgingene og kvalitetsdiskusjonene på måleplassene. Organisasjonen er sterkt medviten om at det er fokus på dette fra våre interessenter og det lett kan komme rykter om at målingen er forskjellig mellom måleplasser.

Et problem vi erfart er at det er enklere å finne den dypeste valseskaden på barket tømmer (måleren skal søke etter det valseskademerke som er dypest men får bare gjøre en måling – stikk - per stokk). Det innebærer en risiko at på plasser der NVM måler på barket tømmer kan andelen valseskader bli høyere enn på plasser der vi måler på ubarket tømmer.