Hei!

I denne medlemsinfoen redegjører vi for vurdering av alternative toleransegrenser for piggvalseskader samt informerer om endringer i kontroll av FMB måling av sagtømmer.

/Anders

Valseskader

Ordningen for måling av matevalseskader som ble innført 1. november 2009 er enkel og rasjonell. Den tillater dypere skader enn systemet man brukte tidligere – den nye ordningen fokuserer på skader dypere enn 5,5 mm. Målet om å fange opp ”verstingene” er langt på veg nådd ved at skader over toleransegrensen er mer enn halvert. Syret har vurdert alternative toleransegrenser på hhv. 5,5 og 6,9 mm, og vedtok at dagens grense på 5,5 mm beholdes.

I figuren til høyre viser de blå søylene andel stokker med skade over 5,5 mm i 2008, og de røde søylene andelen i 2010. Skadene er altså halvert i og med innføring av ny valseskadeordning. Dette viser at systemet har fungert etter hensikten om å fange opp ”verstingene”, og prioritere det forebyggende arbeidet mot disse entreprenørene.

Som tidligere rapportert så vedtok styret i desember å videreføre den nye ordningen, men se nærmere på alternative toleransegrenser:

# Ordningen videreføres.

- Med bakgrunn i ordningens formål og erfaringer etter ett år, bes administrasjonen med hjelp av støttegruppen å gjøre en vurdering av alternative toleransegrenser på hhv. 5,5 og 6,9 mm. Vurderingen skal omfatte prøvetakingsmetodikk, alternative “straffereaksjoner” samt konsekvenser for alle aktører i verdikjeden skog- treindustri.

- Innstilling med tilhørende beslutningsunderlag legges frem for styret for behandling i første styremøtet i 2011.

I støttegruppen har det inngått representanter for kjøpere og selgere. Beslutningsunderlaget kan leses på www.m3n.no ( aktuelt ( ”Rapport valseskader 2011”. Oppsummeringskapitlet sier:

”Nytt system for vurdering av matevalseskader ble gjennomført med virkning fra 1. november 2009. Etter dette er omfanget av matevalseskader fulgt med månedlige oversikter fra NVM, som viser at omfanget er redusert etter at systemet ble innført. Det er grunn til å anta at hovedårsaken til nedgangen i skadeomfanget og trekk skyldes innføring av systemet for måling av matevalseskader.

Systemet bygger på en enkel logikk for testing og sannsynlige utfall. Det gir rask deteksjon på matevalseskader, og gjør det mulig å melde tilbake til entreprenøren så snart tømmeret er undersøkt på målestasjonen.

Metodens oppbygging og virkning stemmer godt med metodens formål, og behandler moderate skader mildt. De såkalte ”verstingene” fanges opp på en god måte, og får trekk i volum og verdi ved at diameteren reduseres med 1 cm på alle stokker i partier som klassifiseres som skadd.

Med dagens skadeomfang der i størrelsesorden 6-7 % av stokkene har skader over kravet, fører systemet til avdrag på i overkant av 1 % av alle partier. Avdraget utgjør i størrelsesorden 10 % av volumet for de partiene som får avdrag, og altså ca 0,11 % av det totale sagtømmervolum. Redusert diameter gir også en viss ytterligere effekt på verdien ved at prisen normalt går ned ved redusert diameter.

Metoden er enkel og rask, og med små kostnader. Metoden innebærer i realiteten en vesentlig lemping i forhold til tidligere krav til skadedyp, som generelt er på 2,5 mm. Toleransegrense 6,9 mm vurderes som uakseptabel i kombinasjon med norsk system med 2 av 3 testede stokker, fordi denne grensen så sjelden vil gi trekk at systemet i praksis avvikles. Tilsiktet effekt vil falle bort.

Svensk system med testing av 3 til 5 stokker kombinert med 6,9 mm som grense vurderes som uaktuelt. Dette begrunnes med systemets sammenheng mellom reelt skadeomfang og trekk for skader.

Det anses som uaktuelt å øke antallet stokker som testes fra dagens 3. Økt omfang vil ta lenger tid og gi økte kostnader uten av metodens treffsikkerhet øker tilsvarende.

Gruppen konkluderer med å anbefale at ordningen videreføres uten endringer. ”

Tabellen neden viser trekket valseskadevolum med tre analyserte valseskadeordninger og med dagens omfang av skader..

|  | Toleransegrense | Tilslag for trekk av parti | Trekk av total volum |
| --- | --- | --- | --- |
| Gjeldende norsk system | 5,5 mm | 2 av 3 stokker | 0,1% |
| Mikset system | 6,9 mm | 2 av 3 stokker | 0,008% |
| Svenskinspirert system | 6,9 mm | 1 av 5 stokker | 0,8% |

Styret vedtokk den 16. mars 2011 at ”Dagens ordning og toleransegrenser (5,5 mm) beholdes.”

Figuren neden viser valøseskader og stokkvise diameteravdrag siden 2009. Før nov 2009 behandledes valseskader med diameteravdrag og inngikk i samlet stokkvise diameteravdrag. Akkurat som i fjor er valseskadene lave fram til mars. Nå vil de sannsynligvis øke kraftig i april.

Lengder ved kontrollmåling

Ved styremøte 16. mars diskutertes effekter av at kontrollmåling gjøres forskjellig på sagtømmer stokkmåling og sagtømmer FMB-måling. Ved kontrollmåling av stokkmåling måles lengde i dm-moduler med nedslag til nærmeste hele dm (438 cm registreses som 430), ved kontrollmåling av FMB-måling rundes lengde av til nermeste dm (438 cm registreres som 440) (at lengderegistrering i kontrollmåling av metoden FMB skal registreres til nærmeste dm har tidligere vedtatts av styret, sak 07-28). Effekten blir at metoden FMB-måling av sagtømmer gir høyere volum enn metoden stokkmåling. Styret vedtokk 16. mars 2011: Styret gir administrasjonen i oppdrag at så fort som mulig endre reglene så at kontrollmålingen (fasit) er lik mellom målemetodene for sagtømmer.

For å effektuere styrets oppdrag vedtok NVMs LG-grupp at ”Fra første april 2011 registreres lengde med nedslag til nærmeste dm ved kontrollmåling av FMB sagtømmer”. Se måleteknisk info nr 21 på NVM sin hjemmeside (www.m3n.no -> Tjenester -> Måleteknisk info -> ”21 Kontrollmåling av lengder etter FMB-måling utg 2”).